## Slide 1: МЕТОД ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (Национальный Исследовательский Университет)
Челябинск - 2015
Докладчик: Филимонова Александра Александровна

## Slide 2
Структура электропотребления Челябинской области
Chart: 
| Потребление населением, услуги и прочие виды деятольности | Транспорт и связь | Строительство | Производство и распределение энергии, газа и воды | Сельское хозяйство | Добыча полезных ископаемых | Металлургическое производство | Производство машин и оборудования | Прочие (пищевая, атомная) | Производство строительных материалов
Столбец1 | 16.3 | 8.7 | 0.7 | 13.2 | 1.3 | 2 | 50.4 | 3.76 | 2.2 | 1.44
По данным Росстата

## Slide 3
Схема производственной системы управления электропотреблением предприятия

## Slide 4: Особенности процедур принятия решений по планированию и управлению энергопотреблением в многоуровневой структуре предприятия
Принятие решений по планированию и управлению энергопотреблением технологических процессов в многоуровневой структуре предприятия характеризуется межуровневыми противоречиями, среди которых необходимо выделить:
несогласованность агрегированных представлений динамики потребления ресурсов на верхнем уровне и высокой степенью детализации представления динамики на нижних уровнях;
несогласованность между общими оценками объемов потребления электроэнергии предприятия и суммарными локальными оценками объемов потребления электроэнергии на уровне отдельных технологических процессов.

## Slide 5: Краткосрочное прогнозирование потребления электроэнергии
Краткосрочное нормирование и прогнозирование потребления электрической энергии дает технико-экономический эффект на основе следующих факторов:
более точного контроля потребления электрической энергии, которое позволит выявить места и временные интервалы повышенного использования электроэнергии и оценить резервы снижения объемов ее потребления;
снижения затрат на приобретение электрической энергии вследствие переноса электропотребления в более льготный ценовой диапазон.

## Slide 6
Форма расписания производственных циклов

## Slide 7: Методика почасового нормирования и прогнозирования электропотребления для сложных производственных комплексов
Для сложных производственных комплексов предлагается децентрализованная процедура почасового нормирования и прогнозирования электропотребления.
Процедура основана на том, что на верхнем уровне иерархии расчетов оцениваются интегральные показатели производственных циклов:
объемы выпуска продукции Пij ;
объемы потребляемой электрической энергии Wij.
Дополнительно вводится новый интегральный показатель ‑
индекс снижения стоимости потребления электроэнергии Iсн,
который позволяет интегрально оценивать оптимальность графиков электропотребления.

## Slide 8: Определение индекса снижения стоимости потребления электроэнергии
Индекс снижения стоимости потребления электроэнергии Iсн определяется по соотношению:
где {P(tk)} ‑ текущий график электропотребления; {Pб(tk)} ‑ базовый график электропотребления; ΔЦэ(t) ‑ переменная часть индекса равновесных цен на продажу электроэнергии на оптовом рынке; k – индекс часовых интервалов.
Если текущий график совпадает с базовым графиком, то Iсн = 1.
Если текущий график электропотребления снижает стоимость покупки электроэнергии по сравнению с базовым графиком, то Iсн < 1.
Безусловный оптимум достигается при Iсн = 0.
Если текущий график электропотребления хуже базового графика, то Iсн > 1.
(23)

## Slide 9
Построение модели проводилось на основе данных почасового потребления электрической энергии агрегатами электросталеплавильного цеха металлургического предприятия 1-й ценовой зоны в период за сентябрь 2014 г., а также с учетом индекса равновесных цен на продажу электроэнергии, полученных с сайта компании ОАО «АТС».
Апробация методики почасового прогнозирования
Почасовой график загрузки оборудования электросталеплавильного цеха металлургического предприятия 1-й ценовой зоны (сентябрь 2014 г.)

## Slide 10
№ п/п | Дата | Индекс снижения стоимости потребления электроэнергии Iсн
1 | 01.09.2014 | 1
2 | 02.09.2014 | 1,230005
3 | 08.09.2014 | 1,10099
4 | 15.09.2014 | 1,01747
5 | 16.09.2014 | 1,089341
6 | 22.09.2014 | 1,169866
7 | 23.09.2014 | 1,1831297
8 | 29.09.2014 | 1,356048
9 | 30.09.2014 | 1,1686137
Численные посуточные значения индекса снижения стоимости потребления электроэнергии Iсн за сентябрь 2014 года
Значение индекса снижения стоимости электропотребления Iсн для заданных базовых графиков превышает 1.

## Slide 11
Целевая функция минимизации месячных производственных расходов:
(13)
Эффективно спланированный график электропотребления должен снижать стоимость покупки электроэнергии по сравнению с базовым графиком, т.е. Iсн < 1.

## Slide 12
При построении оптимального графика почасовой загрузки оборудования была соблюдена технология процесса, в том числе требование по величине перерывов в работе оборудования.
Апробация методики почасового прогнозирования
Почасовой график загрузки оборудования электросталеплавильного цеха металлургического предприятия 1-й ценовой зоны (сентябрь 2014 г.) со смещением

## Slide 13
Сравнение динамики изменения индекса снижения стоимости потребления электроэнергии во времени для рассматриваемых вариантов базового графика и графика со смещением

## Slide 14
Экономический эффект от почасового планирования в часы максимальной загрузки за 2014 год на ОАО «ММК»
Наименование | Ед. изм. | Базовый период | Отчетный период
 |  | 2013 год | 2014 год
Плановое суммарное почасовое потребление электроэнергии | тыс. кВт·ч | 2 385 600,5 | 2 688 475,5
Фактическое суммарное почасовое потребление | тыс. кВт·ч | 2 323 309,7 | 2 643 724,3
Отклонение почасового потребления | тыс. кВт·ч | 62 290,8 | 44 751,2
Экономия от почасового планирования в часы максимальной загрузки за 2014 год | тыс. руб. |  | 22 011,8

## Slide 15: Программное обеспечение «Многоуровневое нормирование и прогнозирование электропотребления промышленного предприятия»
Цель внедрения - создание возможности определения обоснованных удельных норм расхода электроэнергии и на этой основе получение высокой точности прогнозирования объемов потребления электроэнергии отдельными подразделениями и предприятия в целом.
Цель достигается за счёт:
формирования аналитической зависимости удельного расхода электроэнергии от объёма производства на основе математической обработки статистических (отчётных) данных о фактических объёмах производства и удельных расходах электроэнергии;
обеспечения обработки данных из набора на переменную глубину по желанию оператора-нормировщика;
формирования сезонных зависимостей удельного расхода электроэнергии от объёмов производства («зимняя» и «летняя» зависимости).

## Slide 16: Отображение зависимостей удельного расхода электроэнергии от объема производимой продукции
Набор данных - совокупность всех данных, определяющих исходные данные для анализа.
Действия:
новый набор данных;
создание копии набора данных;
открытие набора данных;
добавление в «Избранное»;
последние открытые наборы данных;
удаление набора данных.

## Slide 17: Сопоставление показателей
Сопоставление показателей
месяца со средними за год
Сопоставление показателей
месяца и предыдущих
12 месяцев

## Slide 18
Отчет о потреблении электрической энергии

## Slide 19
В целях минимизации производственных расходов в условиях почасового тарифа на оплату электроэнергии предложена методика краткосрочного нормирования и прогнозирования потребления электрической энергии, основанная на интегральной оценке оптимальности графиков электропотребления.
Разработаны методическое, алгоритмическое и программное обеспечение нормирования удельного расхода и прогнозирования расхода электроэнергии ОАО «ММК», с использованием которого на основе реальных данных по выработке продукции и электропотреблению производственными подразделениями ОАО «ММК» проведены опытные расчеты.
Разработано программное обеспечение, обеспечивающее прогноз потребления энергетических ресурсов при заданных плановых значениях выпуска продукции и установленных значениях базовых технологических факторов.
Разработанное методическое и программное обеспечение внедрено в практику управления энергопотреблением промплощадки ОАО «ММК».
Экономический эффект от выполнения данной работы образуется за счет снижения общей ошибки прогнозирования потребления электроэнергии и снижения затрат на ее приобретение. Общая экономия за 2014 г. составляет 22 млн. рублей.
Основные выводы и результаты